## Slide 1: 计算机高级图形学
第三章 物体的几何表示 (2)

## Slide 2
1、1963年美国波音（Boeing）飞机公司的佛格森（Ferguson）最早引入参数三次曲线，将曲线曲面表示成参数矢量函数形式，构造了组合曲线和由四角点的位置矢量、两个方向的切矢定义的佛格森双三次曲面片。
2、1964年，美国麻省理工学院（MIT）的孔斯Coons）用封闭曲线的四条边界定义一张曲面。同年，斯恩伯格（Schoenberg）提出了参数样条曲线、曲面的形式。
如何表示象飞机、汽车、
轮船等具有复杂外形产品
的表面是工程中必须解
决的问题。

## Slide 3
3、1971年，法国雷诺（Renault）汽车公
司的贝塞尔（Bezier）发表了一种用控制多边形定义曲线和曲面的方法。同期法国雪铁龙Citroen 汽车公司的德卡斯特里奥（de Castelijau）也独立地研究出与Bezier类似的方法。
4、1972年，德布尔（de Boor）给出了B样条的标准计算方法。1974年，美国通用汽车公司的戈登（Gorden）和里森费尔德（Riesenfeld）将B样条理论用于形状描述，提出了B样条曲线和曲面。1975年，美国锡拉丘兹（Syracuse）大学的佛斯普里尔（Versprill）提出了有理B样条方法。80年代后期皮格尔（Piegl）和蒂勒（Tiller）将有理B样条发展成非均匀有理B样条方法，并已成为当前自由曲线和曲面描述的最广为流行的技术。

## Slide 4: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
  参数曲面

## Slide 5: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
  参数曲面

## Slide 6: 参数表示的数学原理：直线段
考虑直线段 P0(x0, y0, z0)→P1(x1, y1, z1)
  参数表示
  分量表示
  参数空间：

## Slide 7: 参数表示的数学原理：直线段
直线段参数表示的直观几何意义
  参数空间中每一个参数(点)都对应于直线段上一个点
  参数空间的两个端点对应于直线段的两个端点

## Slide 8: 参数表示的数学原理：曲线
一般三维参数曲线形式：
  参数空间中每一个t对应于曲线上一个点R(t)
  图形学中，参数空间通常是有限区间，此时参数曲线称为参数曲线段
  图形学中，参数函数通常为分段多项式或有理多项式曲线

## Slide 9: 参数表示的数学原理：平面
双线性四边面片：
  (u, v)∈[0, 1]×[0, 1]
四边面片的四个顶点P0、P1、P2和P3对应于参数曲面的四个角点R(0, 0)、R(1, 0)、R(1, 0)和R(0, 1)

## Slide 10: 曲面参数表示的数学原理
双线性四边面片

## Slide 11: 参数表示的数学原理：曲面
一般形式的空间参数曲面
参数空间中每一点(u, v)对应于曲面上一点R(u, v)
如果曲面的参数空间是一个有限的定义域(如矩形)，则对应的参数曲面称为参数曲面片
图形学中常用的参数曲面为张量积分片多项式或有理多项式参数曲面

## Slide 12: 参数表示的优势
参数表示是显式的
  对每一个参数值，可以直接计算曲面上的对应点
  参数表示的物体可以方便地转化为多边形逼近表示
曲面上的几何量计算简便(微分几何)：法向、曲率、测地线、曲率线等
特殊形式的参数表示的外形控制十分直观
  Bézier、B-样条、NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline, 非均匀有理B-样条)曲线/曲面

## Slide 13: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
    Bézier曲线
    B-样条曲线
    NURBS曲线
  参数曲面

## Slide 14: Bézier曲线
Pierre Bézier (1910.9.1-1999.11.25)
Bézier曲线

## Slide 15: Bézier曲线定义
一条n次Bézier曲线：
多项式{Bi, n(t)}称为Bernstein基函数：

## Slide 16: Bézier曲线性质
端点插值：
  R(0)=R0 R(1)=Rn
端点切向：
  R(0)=n(R1−R0)
  R(1)=n(Rn−Rn-1)
对称性：
  ∑iRn-iBi,n(t) = ∑iRiBi,n(t)
  曲线的控制顶点的几何地位是对称的
三次Bézier曲线

## Slide 17: Bézier曲线性质
凸包性：Bézier曲线位于控制多边形的凸包内
几何不变性：Bézier曲线的形状仅与控制多边形有关，与坐标系无关
Bézier曲线的凸包性

## Slide 18: Bézier曲线剖分性质
SubdivideBezierCurve(t0, R(t))
{
  for(i=0; i<=n; i++)
  Ri(0)=Ri;
  for(s=1; s<=n; s++)
  for(i=0; i<=n-s; i++)
  Ri(s)=(1- t0) Ri(s-1)+ t0Ri+1(s-1);
}
Bézier曲线剖分示意图
Bézier曲线剖分算法描述

## Slide 19: Bézier曲线剖分性质
每次剖分，曲线分为两段新的Bézier曲线
  新的控制多边形更加趋近于Bézier曲线
  当剖分次数足够大的时候，控制多边形可以作为Bézier曲线的逼近

## Slide 20: Bézier曲线的不足
整体性质：当移动曲线的一个控制顶点时，整条曲线的形状都会发生改变
表示复杂形状时，需要将多条Bézier 曲线光滑拼接起来，即Bézier样条曲线。
  位置连续：C0(或G0)
  n次导数(或几何)连续：Cn(或Gn)

## Slide 21: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
    Bézier曲线
    B-样条曲线
    NURBS曲线
  参数曲面

## Slide 22: B-样条曲线实列
三次（四阶）B-样条曲线
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

## Slide 23: B-样条曲线的定义
B-样条曲线是分段连续的多项式曲线，其定义与节点向量密切相关
设U 是n + 1个非递减数的集合，u0 <= u1 <= u2 <= ... <= un。ui 称为节点，集合U 称为节点向量，半开区间[ui, ui+1) 是第i个节点区间

## Slide 24: B-样条曲线的定义
定义在节点向量u={u0, u1, …, ui, …, un+k+1 }上的k阶(k-1次)、具有(n+1)个控制顶点的B-样条曲线为：
Ri为控制顶点。
Umin≤U ≤ Uman
1 ≤ k ≤ n+1

## Slide 25: B-样条曲线的定义
Ni, k(u)为单位化的B-样条基函数：
并约定：

## Slide 26
上述公式通常称为Cox-de Boor递归公式。 这个定义看起来很复杂；但是不难理解。如果次数（degree）为零（即， p = 0），这些基函数都是阶梯函数，这也是第一个表达式所表明的。即，如果u是在第i个节点区间[ui, ui+1)上基函数Ni,0(u)是1。 例如，如果我们有四个节点u0 = 0, u1 = 1, u2= 2和 u3 = 3, 节点区间 0, 1 和2是[0,1), [1,2), [2,3)，0次基函数是N0,0(u) = 1 在 [0,1) ，在其它区间是0；N1,0(u) = 1 在 [1,2)上，在其它区间是0；N2,0(u) = 1在[2,3)上，其它区间是0

## Slide 27
为了理解p大于0时计算Ni,p(u)的方法，我们使用三角计算格式。所有节点区间列在左边（第一）列，所有零次基函数在第二列。见下图。
Notes: 为了计算Ni,1(u)，需要Ni,0(u)和Ni+1,0(u)。因此，我们可以计算N0,1(u), N1,1(u),N2,1(u), N3,1(u) 等等。所有这些Ni,1(u)写在第三列。一旦所有Ni,1(u)计算完毕，我们可以计算Ni,2(u)并将其放在第四列。继续这个过程直到所有需要的Ni,p(u)的计算完毕

## Slide 28
上面我们获得了针对节点向量 U = { 0, 1, 2, 3 }的N0,0(u), N1,0(u)和N2,0(u) 。现在计算N0,1(u)和N1,1(u)。要计算N0,1(u)，因为i = 0和p = 1，从定义出发有
因为u0 = 0, u1 = 1和u2 = 2,上式变为
因为N0,0(u)在[0,1)上非零且N1,0(u)在[1,2)上非零，如果u在[0,1)上 (resp., [1,2) ), 只有N0,0(u) (resp., N1,0(u) )对N0,1(u)有贡献。因此，如果u 在[0,1)上, N0,1(u) 是uN0,0(u) =u而如果u 在[1,2)上, N0,1(u)是 (2 - u)N1,0(u) = (2 - u)。相似的计算得到N1,1(u) = u - 1如果u 在[1,2)上, 而N1,1(u) = 3 - u 如果 u 在[2,3)上。下图中，黑色和红色线分别是N0,1(u)和 N1,1(u)。注意N0,1(u) (resp., N1,1(u))在[0,1) 和[1,2) 上(resp., [1,2) 和 [2,3))是非零的。

## Slide 29: B-样条基函数实例
n=3 (4个控制顶点)
k=3 三次(四阶)曲线
u=[0 0 0 1 2 2 2 2]
在 u = 0.6 处，
基函数的和为：
N1,3+ N2,3+ N3,3+ N4,3 = 0.16+0.66+0.18+0.0 = 1.0
u
u

## Slide 30: 开放均匀的B-样条曲线
如k=3, n=4(5个控制点)，则
{u0, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7} = {0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3}
在两端的节点值重复d次，其他节点是均匀的
0 0 ≤ j <d
uj = j – d + 1 d ≤ j ≤ n
n – d + 2 j > n

## Slide 31: B-样条曲线的定义
二次Ｂ样条曲线
在二次Ｂ样条曲线中，n=2,k=0,1,2
故其基函数形式为：

## Slide 32: B-样条曲线的定义
有了基函数，因此可写出二次Ｂ样条
曲线的分段表达式为：
( i= 0,1,2,…,m ) m+1段

## Slide 33: B-样条曲线的定义
写成一般的矩阵形式为：
式中，Rk为分段曲线的Ｂ特征多边形
的顶点：R0,R1,R2。对于第i段曲线的
Rk 即为：Ri,Ri+1,Ri+2 连续的三个顶
点。

## Slide 34: B-样条曲线的定义
n=2,二次B样条曲线
m+n+1个顶点，三
点一段，共m+1段。

## Slide 35: B-样条曲线性质
B-样条曲线具有凸包性和几何不变性。
当曲线的两个端节点的重复度是k+1时
  B-样条曲线具有类似于Bézier曲线的性质
    端点插值性质
    端点导数与控制的起始边与终止边相切
  当n=k+1时，B-样条曲线就是一条Bézier曲线
  例如，三次（四阶）B-样条，则节点向量
  {0，0，0，0，1，1，1，1}

## Slide 36: B-样条曲线性质
局部性：当移动一个控制顶点时，只会影响曲线的一部分，而不是整条曲线
三次B-样条曲线的局部性质

## Slide 37: B-样条曲线
优点：
  B-样条曲线多项式独立于控制点数目
  B-样条允许局部控制曲线或曲面
缺点：
  B-样条比Bezier样条更复杂

## Slide 38: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
    Bézier曲线
    B-样条曲线
    NURBS曲线
  参数曲面

## Slide 39: 引入NURBS曲线的原因
B-样条情形不能精确表示二次曲面与平面的交线，如圆锥曲线(平面与圆锥的交线)
抛物线
椭圆(上)与圆(下)
双曲线

## Slide 40: NURBS曲线
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline)：非均匀有理B-样条的简称
定义：

## Slide 41: NURBS曲线
{Ni,k(u)}为单位化的B-样条基函数
{Ri}为控制顶点
NURBS曲线新增加的曲线控制手段是权因子{ωi }
  首末两个权因子ω0>0、ωn>0
  其余的权因子满足ωi≥0

## Slide 42: NURBS曲线的权因子
每一个权因子对应于一个控制顶点
通过调整权因子的大小可以调整曲线的形状。
  当所有的权因子ωi=1时，就是B-样条曲线；
  当某个权因子ωi=0时，对应的控制顶点对曲线的形状没有影响
  权越大，越靠近控制点，当ωi→∞时，曲线R(u) →Ri ，即曲线过点Ri

## Slide 43: NURBS曲线的例子
NURBS曲线权因子对曲线形状的影响

## Slide 44: NURBS曲线表示圆
用三个120°圆弧表示圆：
u=[0 0 0 1 1 2 2 3 3 3]
k = 3
[ωi] = [1, ½, 1 , ½, 1, ½, 1]
控制顶点分布如右图所示
NURBS曲线表示圆
R0
R6
R1
R2
R3
R4
R5

## Slide 45: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
  参数曲面
    Bézier曲面
    B-样条曲面
    NURBS曲面

## Slide 46: 双三次Bézier曲面实列
双三次Bézier曲面实例

## Slide 47: Bézier曲面
m×n次Bézier曲面：
  Bi,m(u)和Bj,n(v)为Bernstein基函数
  {Rij}规则连接形成控制网

## Slide 48: Bézier曲面性质
Bézier曲面的控制顶点所形成的控制网格大致反应了曲面的形状，所以可通过编辑控制顶点的方式来实现对曲面形状的改变

## Slide 49: Bézier曲面性质
Bézier曲面通过四个角点处的控制顶点

## Slide 50: Bézier曲面性质
在角点处曲面与控制多边形相切
Bézier曲面具有剖分算法：用加密的控制多边形来逼近显示Bézier曲面

## Slide 51: Bézier曲面的不足
全局性：当移动一个控制顶点的位置时，整个曲面的形状会发生改变，这对于外形设计是很不方便的
生成复杂外形需要多个Bézier曲面的光滑拼接，十分复杂

## Slide 52: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
  参数曲面
    Bézier曲面
    B-样条曲面
    NURBS曲面

## Slide 53: B-样条曲面
B-样条曲面定义：
  次数：ku×kv
  控制顶点数：(nu+1) × (nv+1)
  节点向量
{Rij}为控制顶点
Ni,ku(u)和Ni,kv(v)分别为定义在节点向量u和v上的规范化B-样条基函数

## Slide 54: B-样条曲面的重要性质
局部性质
控制顶点数目
  Bézier曲面的次数确定后，控制顶点数目就定了
  B-样条曲面的次数确定后，控制顶点数目可任意
其它性质：参考曲线情形

## Slide 55: B-样条曲面实例
具有6×6个控制顶点双三次B-样条曲面：
(a) 均匀节点向量u= v =[-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]，所构造曲面不插值角点
(b) 具有端点处4阶重节点的节点向量u= v =[0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3]，曲面插值角点
(c) 采用了与图(b)相同的节点向量，扰动顶点R4,4的位置后，其形状变化的红色区域局限于变动顶点的邻域中．
(a) 均匀节点
(b) 端点重节点
(c) B-样条曲面的局部性
R0,0
R5,0
R5,5
R0,5
R0,0
R5,0
R5,5
R0,5
R5,0
R4,4
R0,5
R5,5
R0,0

## Slide 56: B-样条曲面的不足
不能精确表示常用的二次曲面：如球面、圆柱面、圆锥面等

## Slide 57: 内容
参数曲面表示
  数学原理
  参数曲线
  参数曲面
    Bézier曲面
    B-样条曲面
    NURBS曲面

## Slide 58: NURBS曲面
NURBS曲面
  增加了权因子作为形状控制手段
  包含B-样条曲面和Bézier曲面
  可以精确表示机械零件中常用的二次曲面
工业产品几何定义的STEP标准 (1991年):
  自由曲线曲面唯一地采用NURBS表示

## Slide 59: NURBS曲面表示球面
NURBS精确表示的球面及其控制顶点

## Slide 60: 小结
物体的参数曲面表示
  参数表示的数学原理：曲线、曲面
  参数曲线：Bézier、B-样条和NURBS曲线
  参数曲面：Bézier、B-样条和NURBS曲面