## Slide 1
通用计算机－看得见的计算机
如：PC机、服务器、大型计算机等。
显示器
主 机
鼠 标
键 盘
硬 件
诸如主机、显示器、键
盘、鼠标等看得见部件

## Slide 2
软件
应用程序可按用户
需要随时改变,
即重新编制。
通用计算机－看得见的计算机

## Slide 3: 嵌入式系统定义
看不见的计算机，一般不能被用户编程, 它有一些专用的I/O设备, 对用户的接口是应用专用的。
An embedded system is a computer system contained within some larger device or product with the intent purpose of providing monitoring and control services to that device.
“Any sort of device which includes a programmable computer but itself is not intended to be a general-purpose computer.”
通常将嵌入式计算机系统简称为嵌入式系统。

## Slide 4: 嵌入式系统定义
IEEE: “Device used to control，monitor，or assist the operation of equipment，machinery or plants”.
嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

## Slide 5: 嵌入式系统定义
嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。
包含有计算机，但又不是通用计算机的计算机应用系统。

## Slide 6: 通用计算机与嵌入式系统对比
特征 | 通用计算机 | 嵌入式系统
形式和类型 | 看得见的计算机。 按其体系结构、运算速度和结构规模等因素分为大、中、小型机和微机。 | 看不见的计算机。 形式多样，应用领域广泛，按应用来分。
组成 | 通用处理器、标准总线和外设。 软件和硬件相对独立。 | 面向应用的嵌入式微处理器，总线和外部接口多集成在处理器内部。 软件与硬件是紧密集成在一起的。
开发方式 | 开发平台和运行平台都是通用计算机 | 采用交叉开发方式，开发平台一般是通用计算机，运行 平台是嵌入式系统。
二次开发性 | 应用程序可重新编制 | 一般不能再编程

## Slide 7: 嵌入式系统的组成
嵌入式系统一般由嵌入式硬件和软件组成
硬件以包含微处理器的SoC为核心集成存储器和系统专用的输入/输出设备
软件包括：初始化代码及驱动、嵌入式操作系统和应用程序等，这些软件有机地结合在一起，形成系统特定的一体化软件。

## Slide 8: 嵌入式系统的发展历程
嵌入式系统的出现和兴起（1960-1970）
嵌入式系统开始走向繁荣，软件和硬件日臻完善（1971-1989）
嵌入式系统应用走向纵深（1990年-现在）

## Slide 9: 嵌入式系统的出现和兴起
出现：20世纪60年代以晶体管、磁芯存储为基础的计算机开始用于航空等军用领域。
  第一台机载专用数字计算机是奥托内蒂克斯公司为美国海军舰载轰炸机“民团团员”号研制的多功能数字分析器(Verdan)。
  同时嵌入式计算机开始应用于工业控制。1962年一个美国乙烯厂实现了工业装置中的第一个直接数字控制(DDC)。

## Slide 10: 嵌入式系统的出现和兴起
兴起：在1965～1970年，当时计算机已开始采用集成电路，即第三代计算机。在军事、航空航天领域、工业控制的需求推动下。
  第一次使用机载数字计算机控制的是1965年发射的Gemini3号，第一次通过容错来提高可靠性是1968年的阿波罗4号、土星5号。
  1963年DEC公司推出PDP8并发展成PDP11系列，成为工业生产集中控制的主力军。
  在军用领域中，为了可靠和满足体积、重量的严格要求，还需为各个武器系统设计五花八门的专用的嵌入式计算机系统。

## Slide 11: 嵌入式系统开始走向繁荣
嵌入式系统大发展是在微处理器问世之后
  1973年至1977年间各厂家推出了许多8位的微处理器，包括Intel 8080/8085，Motorola 的6800/6802，Zilog的Z80和Rockwell的6502。
  微处理器不单用来组成微型计算机，而且用来制造仪器仪表、医疗设备、机器人、家用电器等嵌入式系统。
  仅8085/Z80微处理器的销售就超过7亿片,其中大部分是用于嵌入式工业控制应用。

## Slide 12: 嵌入式系统开始走向繁荣
  微处理器的广泛应用形成了一个广阔的嵌入式应用市场，计算机厂家除了要继续以整机方式向用户提供工业控制计算机系统外，开始大量地以插件方式向用户提供OEM产品，再由用户根据自己的需要构成专用的工业控制微型计算机，嵌入到自己的系统设备中。
  为了灵活兼容，形成了标准化、模块化的单板机系列。流行的单板计算机有Intel公司的iSBC系列、Zilog公司的MCB等。
  由于兼容的要求，这就导致了工业控制微机系统总线的诞生。

## Slide 13: 嵌入式系统开始走向繁荣
  1976年Intel推出Multibus，1983年扩展为带宽达40MB/S的MultibusⅡ。
  1978年Prolog设计简单的STD总线广泛用于小型嵌入式系统。
  1981年Motorola推出的VME_Bus则与MultibusⅡ瓜分高端市场。
  目前在工业控制领域，嵌入式PC、PC104、CPCI（Compact PCI）总线已广泛应用到工业控制领域。

## Slide 14: 嵌入式系统开始走向繁荣
单片机、DSP出现
  随着微电子工艺水平的提高, 集成电路设计制造商开始把嵌入式应用所需要的微处理器、I/O接口、A/D、D/A转换、串行接口以及RAM、ROM通通集成到一个VLSI中, 制造出面向I/O设计的微控制器，就是我们俗称的单片机。
  专门用于高速实时信号处理的数字信号处理器DSP。

## Slide 15: 嵌入式系统开始走向繁荣
软件技术的进步使嵌入式系统日臻完善
  在微处理器出现的初期，为了保障嵌入式软件的时间、空间效率，软件只能用汇编语言编写。
  由于微电子技术的进步，对软件的时空效率的要求不再那么苛刻了，嵌入式计算机的软件开始使用PL/M、C等高级语言。
  对于复杂的嵌入式系统来说除了需要高级语言开发工具外，还需要嵌入式实时操作系统的支持。

## Slide 16: 嵌入式系统开始走向繁荣
  80年代初开始出现了一批软件公司，推出商品化的嵌入式实时操作系统和各种开发工具。
    Ready System(后来的Microtec Research、后来又被Mentor Graphic收购)公司:VRTX操作系统及Xray, Spectra工具
    Integrated System Incorporation (ISI，后被WindRiver公司合并):pSOS操作系统及pRISM工具
    WindRiver公司:VxWorks操作系统及Tornado工具
    QNX公司:QNX操作系统及工具
  商用嵌入式实时操作系统和开发工具的出现和推广应用，使嵌入式系统的开发从作坊式向分工协作规模化的方向发展，促使嵌入式应用扩展到更广阔的领域。