## Slide 1: 嵌入式系统应用走向纵深
进入20世纪90年代, 在分布控制、柔性制造、数字化通信和数字化家电等巨大需求的牵引下，嵌入式系统的硬件、软件技术进一步加速发展、应用领域进一步扩大。
  手机、数码相机、VCD、数字电视、路由器、交换机等都是嵌入式系统。
  大多数豪华轿车每辆拥有约50个嵌入式微处理器。
  最新的波音777宽体客机上约有1000个微处理器。
  在不久的将来你会在你的家里发现几十到上百的嵌入系统在为你服务。

## Slide 2: 嵌入式系统应用走向纵深
嵌入式系统的硬件
  4位、8位、16位微处理器芯片已逐步让位于32位嵌入式微处理器芯片。
  面向不同应用领域的（Application-Specific）、功能强大、集成度高、种类繁多、价格低廉、低功耗的32位芯片已大量应用于各种各样的军用和民用设备。
  DSP向高速、高精度、低功耗发展。
  DSP与通用嵌入式微处理器集成（SoC）已成为现实，并已大量应用于嵌入式系统，如手机、IP电话等。

## Slide 3: 嵌入式系统应用走向纵深
  在工业控制领域，嵌入式PC及32位嵌入式SoC大量应用于嵌入式系统中。
  PC104、CPCI（Compact PCI）总线因其成本低、兼容性化也已被广泛应用。
嵌入式系统的软件
  随着微处理器性能的提高，嵌入式软件的规模也随着发生指数型增长。

## Slide 4: 嵌入式系统应用走向纵深
低价位的 RISC / 32-位
微处理器
日益复杂的
应用
产品推向市场的
时间压力
开发成本的提高
嵌入式
软件
危机
32位芯片将能够执行由上百万行C代码构成的复杂程序，使得嵌入式应用具备高度复杂和智能化的功能
软件的实现从某种意义上说决定了产品的功能，已成为新产品成功与否的关键因素。

## Slide 5: 软件体现价值
DVD播放机
  功能：视频 + 音频（incl. MP3）
  价格：200 – 600元
iPod MP3播放机
  功能：MP3
  价格：
iPod nano | 1 GB | 1400元
iPod nano | 4 GB | 2200元
iPod | 30GB | 2800元
iPod | 60GB | 3800元
两者的硬件差异？
两者的价格差异？
核心价值在于：好的软件带给消费者最好的使用体验

## Slide 6: 嵌入式系统应用走向纵深
  为此，嵌入式系统已大量采用嵌入式操作系统。
  嵌入式操作系统功能不断的扩大和丰富，由80年代只有内核、发展为包括内核、网络、文件、图形接口、嵌入式JAVA、嵌入式CORBA及分布式处理等丰富功能的集合。
  此外，嵌入式开发工具更加丰富，其集成度和易用性不断提高，目前不同厂商已开发出不同类型的嵌入式开发工具，可以覆盖嵌入式软件开发过程各个阶段，提高嵌入式软件开发效率。

## Slide 7: 嵌入式系统的特点
嵌入式系统通常是形式多样、面向特定应用的
嵌入式系统得到多种类型的处理器和处理器体系结构的支持
嵌入式系统通常极其关注成本
嵌入式系统有实时性和可靠性的要求
嵌入式系统使用的操作系统一般是适应多种处理器、可剪裁、轻量型、实时可靠、可固化的嵌入式操作系统
嵌入式系统开发需要专门工具和特殊方法

## Slide 8: 形式多样、面向特定应用
  一般用于特定的任务，其硬件和软件都必须高效率地设计，量体裁衣、去除冗余，而通用计算机则是一个通用的计算平台。
  它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点，能够把通用微处理器中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部。
  嵌入式软件是应用程序和操作系统两种软件的一体化程序。

## Slide 9: 处理器和处理器体系结构类型多
  通用计算机采用少数的处理器类型和体系结构，而且主要掌握在少数大公司手里。
  嵌入式系统可采用多种类型的处理器和处理器体系结构。
  在嵌入式微处理器产业链上，IP设计、面向应用的特定嵌入式微处理器的设计、芯片的制造已相成巨大的产业。大家分工协作，形成多赢模式。
  有上千种的嵌入式微处理器和几十种嵌入式微处理器体系结构可以选择。

## Slide 10
1980
1990
1996
1998
68000
Z80
8086
80x86
CPU32
680x0
i960
MIPS
SPARC
ColdFIRE
Alpha
SH 1/2/3
ARM
SPARC
i960
MIPS
Pentium
80x86
PowerPC
CPU32
680x0
100 - 500 Kips 2  10 mHz
1 - 2 Mips 1.0  25 mHz
10 - 25 Mips .5 - .8  50 - 100 mHz
10 - 200 Mips .2 - .5  100 - 300 mHz
SH 4/5
SH-DSP
SH 1/2/3
ARM
SPARC
i960
MIPS
Pentium
80x86
PowerPC
CPU32
680x0
SA1500
MAP1000
AltiVEC
Merced
MCORE
SHARC
563xx
Lucent 16000
C6x
SI 20
TriCore
微处理器的演变

## Slide 11: 关注成本
  嵌入式系统通常需要注意的成本是系统成本，特别是量大的消费类数字化产品，其成本是产品竞争的关键因素之一。
  嵌入式的系统成本包括:
    一次性的开发成本NRE(Non-Recurring Engineering)成本
    产品成本:硬件BOM、外壳包装和软件版税等
    批量产品的总体成本=NRE成本+每个产品成本*产品总量
    每个产品的最后成本=总体成本/产品总量=NRE成本/产品总量+每个产品成本

## Slide 12: 实时性和可靠性的要求
  一方面大多数实时系统都是嵌入式系统
  另一方面嵌入式系统多数有实时性的要求，软件一般是固化运行或直接加载到内存中运行，具有快速启动的功能。并对实时的强度要求各不一样，可分为硬实时和软实时。
  嵌入式系统一般要求具有出错处理和自动复位功能，特别是对于一些在极端环境下运行的嵌入式系统而言，其可靠性设计尤其重要。
  在大多数嵌入式系统的软件中一般都包括一些机制，比如硬件的看门狗定时器，软件的内存保护和重启动机制。

## Slide 13: 适应多种处理器、可剪裁、轻量型、 实时可靠、可固化的嵌入式操作系统
  由于嵌入式系统应用的特点，像嵌入式微处理器一样，嵌入式操作系统也是多姿多彩的。
  大多数商业嵌入式操作系统可同时支持不同种类的嵌入式微处理器。可根据应用的情况进行剪裁、配置。
  嵌入式操作系统规模小，所需的资源有限如内核规模在几十KB，能与应用软件一样固化运行。
  一般包括一个实时内核，其调度算法一般采用基于优先级的可抢占的调度算法。
  高可靠嵌入式操作系统：时、空、数据隔离

## Slide 14: 开发需要专门工具和特殊方法
  多数嵌入式系统开发意味着软件与硬件的并行设计和开发，其开发过程一般分为几个阶段：
    产品定义
    软件与硬件设计与实现
    软件与硬件集成
    产品测试与发布
    维护与升级

## Slide 15: 开发需要专门工具和特殊方法
  由于嵌入式系统资源有限，一般不具备自主开发能力，产品发布后用户通常也不能对其中的软件进行修改，必须有一套专门的开发环境。
  该开发环境包括专门的开发工具（包括设计、编译、调试、测试等工具），采用交叉开发的方式进行，交叉开发环境如图所示。