## Slide 1: 嵌入式系统的分类
按嵌入式处理器的位数来分类
按应用来分类
按速度分类
按确定性来分类
按嵌入式系统软件复杂程度来分类

## Slide 2: 按嵌入式处理器的位数来分类
  4位嵌入式系统
  8位嵌入式系统
  16位嵌入式系统
  32位嵌入式系统
  64位嵌入式系统
正成为主流发展趋势
高度复杂的、高速的嵌入式系统已开始采用
目前已大量应用

## Slide 3: 按应用来分类
  信息家电类
移动终端类
通信类
汽车电子类
工业控制类

## Slide 4: 按速度分类
  强实时系统, 其系统响应时间在毫秒或微秒级。
  一般实时系统, 其系统响应时间在几秒的数量级上,其实时性的要求比强实时系统要差一些。
  弱实时系统, 其系统响应时间约为数十秒或更长。这种系统的响应时间可能随系统负载的轻重而变化。

## Slide 5: 按确定性来分类
  根据确定性的强弱，可将嵌入式系统分为硬实时、软实时系统：
  硬实时：系统对系统响应时间有严格的要求，如果系统响应时间不能满足，就要引起系统崩溃或致命的错误。
  软实时：系统对系统响应时间有要求，但是如果系统响应时间不能满足，不会导致系统出现致命的错误或崩溃。

## Slide 6: 按嵌入式系统软件结构来分类
循环轮询系统
有限状态机系统
前后台系统
单处理器多任务系统
多处理器多任务系统

## Slide 7: 循环轮询系统
initialize()
while(true)
{
if (condition_1) action_1();
if (condition_2) action_2();
......
if (condition_n) acition_n();
}
Check for Input
Do Something

## Slide 8: 循环轮询系统
优点
  对于简单的系统而言，便于编程和理解。
  没有中断的机制，程序运行良好，不会出现随机的问题。
缺点
  有限的应用领域。
  对于大量的I/O服务的应用，不容易实现。
  大的程序不便于调试。
适合于慢速和非常快速的简单系统

## Slide 9: 前后台系统
是中断驱动系统的一种
  后台是一个循环轮询系统一直在运行。
  前台是由一些中断处理过程组成的。
  当有一前台事件(外部事件)发生时，引起中断, 进行前台处理, 处理完成后又回到后台(通常又称主程序)。
中断1
中断2
主程序
中断1
中断1
中断2

## Slide 10
初始化
处理1
事件1
处理2
事件2
N
Y
Y
N
ISR1
ISR2
前台处理
后台处理
ISR3

## Slide 11: 前后台系统
需要考虑的是中断的现场保护和恢复，中断嵌套，中断处理过程与主程序的协调(共享资源)问题。
系统的性能主要由中断延迟时间(Interrupt latency time), 响应时间(response time)和恢复时间(recovery time)来刻画。

## Slide 12: 前后台系统
中断请求
数据传送
←
响应时间
→
主程序
━━━
━━━━━━
现场保护
━━
━━
和恢复
中断服务
━━━━━━━
→
←
→
|
←
中断延迟时间
恢复时间

## Slide 13: 单处理器多任务系统
对于一个复杂的嵌入式实时系统来说，
  当采用中断处理程序加一个后台主程序这种软件结构难以实时的、准确的、可靠的完成时
  存在一些互不相关的过程需要在一个计算机中同时处理时
需要采用实时多任务系统！

## Slide 14
结构
由多个任务，多个中断处理过程，实时操作系统组成的有机的整体。
每个任务是顺序执行的，并行性通过操作系统来完成，任务间的相互通信和同步也需要操作系统的支持。
单处理器多任务系统

## Slide 15
流程
并发多任务
：：：
：：：
后台
前台
ISRs
Tasks

## Slide 16: 单处理器多任务系统
  多任务系统
  多个顺序执行的程序并行运行。
  宏观上看，所有的程序同时运行，每个程序运行在自己独立的CPU上。
  实际上，不同的程序是共享同一个CPU和其它硬件。因此，需要RTOS来对这些共享的设备和数据进行管理。
  每个程序都被编制成无限循环的程序，等待特定的输入，执行相应的任务等。
  这种程序模型将系统分成相对简单的，相互合作的模块。

## Slide 17: 单处理器多任务系统
优点
  将复杂的系统分解为相对独立的多个线程， 达到“分而制之”的目的，从而降低系统的复杂性。
  保证系统的实时性。
  系统的模块化好，提高系统的可维护性。
缺点
  需要采用一些新的软件设计方法。
  需要增加功能：线程间的协调，同步和通信功能。
  需要对每一个共享资源互斥。
  导致线程间的竞争。
  需要使用RTOS，RTOS要增加系统的开销。

## Slide 18: 多处理器多任务系统
  多任务可运行在多个处理器上，由操作系统统一调度，处理。
  宏观上看是并发的，微观上看也是并发的。
  多处理机系统分为紧耦合系统(tightly-coupled system)和松耦合系统(loosely-coupled system)两种。